| Proč tepelná izolace není jen otázkou fasády |
| --- |
| Na rozdíl od široce rozšířeného názoru to není lednice, vysavač apod. , co má největší podíl na spotřebě energie v bytových domech. Nejvíce spotřebuje | topení. V průměru 53%, tedy více než polovina spotřeby energie slouží v domech a bytech k vytvoření příjemného tepla. Pomocí tepelně izolačního kontaktního | systému Brillux se nechá, jak známo, ztráta tepla fasádou – a tím i spotřeba tepelné energie – výrazně snížit. Ale to nestačí. Vedle fasády jsou i další „velké plochy“ , kterými | se teplo ztrácí. Např. neizolovaným sklepem se ztratí až 20% tepla, střechou příp. podkrovím dokonce až 50%. |

Průměrné tepelné ztráty u rodinného domu.

| Qju-Up izolace sklepních stropů: revoluce pokračuje ……! |
| --- |
| Stejně jako u revolučního, patentovaného WDV Systému Qju na bázi lepící pěny spolu s fixačními úhelníky se i u Qju-Up izolace sklepních stropů používá pro lepení izolačních desek Qju Lepící pěna 3700 na bázi polyuretanu. To ale samo o sobě nestačí. Bez fixace by izolační desky vzhledem k typické nízké | kohezní pevnosti čerstvě nanesené PU pěny spadly. V tomto okamžiku přijde na řadu jedinečný Qju fixační úhelník a umožní lepení nad hlavou. Z kombinace Qju lepící pěny a Qju fixačních úhelníků vyplývá, také ve srovnání s konvenčním lepením minerálními materiály, řada výhod: | montáž je rychlá, jednoduchá a čistá časově nenáročná příprava nemusí se namíchávat lepidlo odpadá namáhavý lepicí proces lepidlem není nutná voda a elektrický proud | snížená hmotnost ulehčuje lepení nad hlavou nízká tělesná fyzická zátěž minimální doba na úklid |

| Izolační desky a ostatní komponenty |  |  |
| --- | --- | --- |
| Při zpracování Qju-Up nejsou nutné žádné speciální izolační desky. V závislosti na tom, zda mají izolační desky splňovat i estetické požadavky nebo budou | pouze za účelem izolace, je možné použít buď Izolační desky pro sklepní prostory 3652/3647 nebo Qju popř. Qju PUR izolační desky (3702/ 3703 plus/3814) |  |  |

| Izolační desky pro sklepní prostory 3652/ 3647 Izolační desky z tvrzeného expandovaného polystyrenu odolného vůči stárnutí, difúzní, ve formátu 50 x 50 cm se zkosenými pohledovými hranami, spojované systémem pero – drážka. Třída reakce na oheň: těžko vznětlivé (B1)* dle DIN 4102. Součinitel tepelné vodivosti λd: 3652: 0,040 W/(m.K) 3647: 0,035 W/(m.K) | Použitelné pro spodní izolaci sklepních stropů v obytných domech a stejně i garážích s průkazem těžko vznětlivé (B1) příp. normálně vznětlivé (B2) dle DIN 4102 s nízkými nároky na estetický vzhled. Standardní tloušťka desek: 40, 50, 60, 80, 100 a 120 mm. Další tloušťky desek na vyžádání. * jako viditelné obložení stropů > 80 mm tloušťky desky normálně vznětlivé (B2) |  |
| --- | --- | --- |

| Qju Izolační desky 3702/ 3703 plus/ 3814 Izolační desky z tvrzeného expandovaného polystyrenu popř. PUR tvrzené pěny odolného vůči stárnutí, difúzní, ve formátu 100 x 50 cm spojované systémem pero – drážka. Třída reakce na oheň: těžko vznětlivé (B1)* dle DIN 4102. Součinitel tepelné vodivosti λd pro EPS: 3702: 0,040 W/(m.K) 3703 plus: 0,035 W/(m.K) Součinitel tepelné vodivosti λd pro PUR: 3814: 0,026 – 0,028 W/(m.K) (v závislosti na tloušťce) | Použitelné pro spodní izolaci sklepních stropů v obytných domech a stejně i garážích s průkazem těžko vznětlivé (B1) příp. normálně vznětlivé (B2) dle DIN 4102 bez jakýchkoliv nároků na estetický vzhled. Tloušťka desek: 50 – 400 mm (EPS) event. 50 – 300 mm (PUR). Z důvodu modré předúpravy se doporučuje při volbě Qju PUR izolačních desek 3814 dodatečně 1 -2 x nátěr. * jako viditelné obložení stropů > 80 mm tloušťky desky u EPS normálně vznětlivé (B2) |  |
| --- | --- | --- |

| Qju Lepící pěna 3700 Speciální, 1 komponentní a rychle schnoucí lepící pěna na bázi polyuretanu. Qju lepící pěna vykazuje velmi vysokou pevnost ve smyku a je odolná proti | odtrhnutí *. Po nejpozději dvou hodinách je již k dispozici plná lepící síla. Na základě speciální hrubosti pórů je pro PU pěny typická roztažnost velmi nepatrná. Lepící pěna Qju má modré | zabarvení a obsah nádoby je 750 ml. Při síle lepící vrstvy 5 mm (zpravidla dostačující pro stropní plochy) stačí obsah jednoho balení na cca 5 – 6 m2. | * přilnavost dle DIN EN 1607 u 3 mm síly vrstvy na betonu > 0,25 N/mm2 (> 25 t/m2) |
| --- | --- | --- | --- |

| Qju Fixační úhelník 3701 Speciální, patentovaný* umělohmotný úhelník včetně fixačních hřebíků s dvojitou řadou děr a hranou žádaného zlomu. Připevnění je jednoduché a probíhá procesem lepení. K tomu je Qju fixační úhelník vybaven vysoce viskózním speciálním lepidlem. Vysoká síla lepící vrstvy cca 2,5 mm zaručuje nejen na hladkých, ale i strukturovaných podkladech neuvěřitelné lepící výsledky – a to okamžitě, bez čekání! Jednoduše stáhnout ochrannou fólii, přitlačit, připevnit fixační hřebíky, hotovo! * chráněno evropským patentem EP 1 845 214 |  |  |
| --- | --- | --- |

| Qju vybavení a příslušenství Pro izolaci sklepních stropů způsobem Qju-Up postačuje jednoduché vybavení, Qju-Up montážní pistole 3556 a Qju-Up pásek na nářadí 1428 pro snadno přístupnou zásobu Qju fixačních úhelníků a hřebíků. Toto a příslušenství jako např. ochranné brýle a rukavice jsou součástí Qju startovací sady 1427, ale i jednotlivě k dostání. |  |  |
| --- | --- | --- |

| Základní požadavky na izolaci stropních ploch |
| --- |
| Izolace sklepních stropů a také (podzemních) garáží se zpravidla provádí bez dodatečné, esteticky zhodnocující a ochranné | stropní vrstvy (tkaninou zesílené armovací vrstvy, omítky atd.). Slouží skoro výhradně energetickému vylepšení pláště budovy. | Další opatření na základě s tím spojených nákladů by negativně ovlivnily návratnost investice. V ojedinělých případech | následuje maximálně jeden dodatečný nátěr k docílení jednotného koloritu. |

| „Povoleno je co drží“ – Požadavky na podklad |
| --- |
| Před začátkem prací se musí podklad odzkoušet na vhodnost lepení. Ke kontrole a posouzení soudržnosti stávajících starých nátěrů se osvědčil Qju fixační úhelník. Je-li vrstva nedostatečně nosná, musí se izolační desky každopádně upevnit hmoždinkami. |  |  |

| Příprava podkladu |  |
| --- | --- |
| Vzhledem k okolnostem je před začátkem práce třeba si odsouhlasit se zadavatelem různé detaily. Pokud je na stropních plochách taženo např. elektrické vedení, vodovodní potrubí atd. musí být se zadavatelem zásadně ujasněno, zda může/smí být toto „integrováno“ v izolační | vrstvě. Jedná –li se o tento případ, musí být průběh vedení vyznačen pro případné následné hmoždinkování! Lampy, požární hlásiče atd. musí být také po dohodě, případně odbornou firmou demontovány a po zhotovení izolační vrstvy nově namontovány. |  |

|  |  | Podklad musí být dostatečně rovný, suchý a čistý (bez prachu a mastnot). Hrubé betonové groty, pokud přečnívají nad plánovanou sílu lepící vrstvy, se musí mechanicky odstranit. | Dle výsledků kontroly podkladu musí být přijata obvyklá opatření, jako např. důkladné ometení nečistot a u zkřídovatělých a silně savých podkladů/ starých nátěrů atd. provést nátěr Hloubkovým základem Lacryl ELF 595. |
| --- | --- | --- | --- |

|  | Provedení: rychlé, čisté a efektivní |
| --- | --- |
|  | Uspořádání spár Obzvlášť při použití Izolačních desek pro sklepní prostory 3652/ 3647 je třeba si před započetím práce odsouhlasit se zadavatelem uspořádání spár (např. křížové | uspořádání nebo divoké spojení). Aby byl zajištěn rovný průběh a pravoúhlé uspořádání spár, musí se zpravidla první řada izolačních desek nalepit podél vyznačené linky (vytvořené např. pomocí brnkací značkovací šňůry nebo laseru). |

| Usazení první řady desek Izolační desky osazené na začátku na okraji musí být podepřeny pomocí Qju fixačních úhelníků jako „podpěra“. Tyto se lepí na stěnu na vzdálenost tloušťky desky + lepící vrstvy (oproti běžnému použití ve WDV Systému obráceně).U izolačních desek pro sklepní prostory 3652/ 3647 stačí jeden úhelník, u Qju příp. Qju PUR izolačních desek je třeba osadit 2 fixační úhelníky na jednu desku. Aby bylo možné později bez problémů fixační úhelník odstranit, tak se ochranná fólie nejprve odstraní a poté nově nanese tak, že cca 50% lepicí plochy směřující ke stropu zůstane zakryto. |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |

| Úprava izolačních desek Pro uzavřený vzhled spár se u Izolačních desek pro sklepní prostory 3652/ 3647 na naplánovaném fixačním místě pro Qju fixační úhelník provede výřez. Tento se provádí před nanesením lepící pěny odlamovacím nožem. U Qju izolačních desek toto není vzhledem k zadnímu vyfrézování nutné. |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |

| 1 | Postup při zpracování Oju lepící pěna se nanese provazovitě po obvodu a bodově na střed (u Izolačních desek pro sklepní prostory 3652/ 3647), popř. podél provazovitě (u Qju a Qju PUR izolačních desek). |
| --- | --- |

| 2 | Izolační deska se nasadí a zasune v systému pero – drážka. |
| --- | --- |

| 3 | Do prostoru výřezu se ke každé izolační desce na strop nalepí 1 fixační úhelník (u Qju popř. Qju PUR izolačních desek 2). |
| --- | --- |

| 4 | Izolační desku vyrovnat a fixační úhelník upevnit fixačním hřebíkem. |
| --- | --- |

| 5 | Hotovo! |
| --- | --- |

|  |  | Pokud se při kontrole podkladu zjistí nedostatečná vhodnost pro lepení, musí se izolační desky dodatečně upevnit vhodnými talířovými hmoždinkami, např. WDVS hmoždinkou STR U 3804 ETA. U izolačních desek pro sklepní prostory 3652/ 3647 stačí 1 hmoždinka doprostřed každé druhé desky, u Qju popř. Qju PUR izolačních desek 1 hmoždinku doprostřed každé desky. Další důležitá upozornění jsou v technologických listech použitých výrobků. |
| --- | --- | --- |