|  | Vysoce lesklá latexová barva ELF 996 |
| --- | --- |
|  | lesklá, bílá barva bez rozpouštědel a změkčovadel, třída otěruvzdornosti za vlhka 1, pro vnitřek |

| Vlastnosti: Vysoce hodnotná vnitřní disperzní barva bez rozpouštědel a změkčovadel. Bez aktivních fogging substancí. Dobře kryjící, pachově neutrální a obzvlášť odolná. Kromě toho difúzní a lehce zpracovatelná. Použití: Pro lesklé a velmi dobře čistitelné nátěry stěn a stropů uvnitř. Obzvlášť také pro plochy, které jsou vystaveny silnějšímu zatížení kontaktem nebo znečištěním. Např. na omítky (maltové skupiny PII, PIII, PIVa, b, c), beton, raufaser, sádrokarton, vláknitý cement, vápenopískové zdivo. Popis materiálu: Standardní barevné tóny: 0095 bílý Další barevné odstíny na vyžádání. Báze výrobku: kopolymer polyvinilacetátu Hustota: cca 1,26 g/cm3 Klasifikace dle DIN EN 13 300: otěruvzdornost za vlhka: třída 1 (odolnost proti oděru DIN 53 778) kontrastní poměr: třída 2, při 7 m2/l lesk: lesklý maximální velikost zrna: jemné Balení: 2,5 l, 10 l | Zpracování: Ředění: V případě potřeby nepatrně vodou. Tónování: Základní a tónovací barvou 951. Dle přidaného množství se snižuje stupeň lesku. Snášenlivost Míchat jen se stejnorodými a v tomto technologickém listu k tomu určenými materiály. Nanášení: Vysoce lesklá latexová barva ELF 996 může být nanášena štětkou, válečkem a nástřikem Airless. Spotřeba: cca 130-150 ml/m2 na jeden nátěr. Přesnou spotřebu je možné zjistit pomocí zkoušky na daném podkladu. Teplota zpracování: Nezpracovávat pod +5°C teploty vzduchu a podkladu. Čištění nářadí: Po ukončení práce okamžitě vyčistit vodou. Doba schnutí (při 20°C, 65% rel. vlhkosti): Povrchově suché a dále zpracovatelné po cca 4-6 hodinách. Proschlé a zatížitelné po | cca 3 dnech. Při nižší teplotě a/nebo vyšší vlhkosti vzduchu se doba schnutí prodlužuje. Skladování: V chladu a chránit před mrazem. Otevřená balení důkladně uzavřít. Deklarace: Upozornění: Nevdechovat mlhu vzniklou stříkáním. Třída ohrožení vody: WGK 1, dle VwVwS Kód výrobku: M-DF01 Platí údaje v aktuálním bezpečnostním listu. Provádění nátěru: Příprava podkladu: Podklad musí být pevný, suchý, čistý, nosný a nesmí obsahovat výkvěty ani nesoudržné částice, korozi podporující součásti nebo jiné spojení rušící mezivrstvy. Stávající vrstvy odzkoušet na vhodnost, nosnost a přilnavost. Neintaktní a nevhodné nátěry důkladně odstranit a dle předpisů zlikvidovat. Klihové barvy důkladně omýt. Intaktní olejové a syntetické nátěry naleptat, důkladně obrousit a očistit. Obklady stěn nevhodné pro nátěr včetně lepidla a zbytků makulatur bezezbytku odstranit. Očištěná místa odborně fluátovat, u barevných nátěrů celoplošně. Podklad dle požadavků základovat a/nebo opatřit mezinátěrem. Dbát na VOB díl C, DIN 18 363, odst. 3. |
| --- | --- | --- |

Údaje pro Airless nástřik:

| Otvor trysky | Úhel nástřiku | Tlak v barech | Ředění |
| --- | --- | --- | --- |
| couly | mm |  |  |  |
| 0,021 – 0,026 | 0,53 – 0,63 | 40°- 80° | cca 150 | cca 5% - 10% |

Prvonátěry

| Podklady | Základní nátěry | Mezinátěry | Konečný nátěr |
| --- | --- | --- | --- |
| omítky (maltové skupiny PII, PIII), beton | v případě potřeby, Hloubkový základ Lacryl LF 595, Hloubkový základ 545 nebo Spojovací základ LF 3720 | Vysoce lesklá latexová barva ELF 996 | Vysoce lesklá latexová barva ELF 996 |
| omítky (maltové skupiny PIV a, b, c), sádrokarton, sádrové stavební desky | dle požadavků Hloubkový základ Lacryl LF 595, Hloubkový základ 545 nebo Spojovací základ LF 3720 |  |  |
| pórobeton, uvnitř | Základový koncentrát ELF 938, 1:3 ředěný vodou |  |  |
| obklady stěn, např. raufaser, rapidflies, ražené tapety |  |  |  |

Obnovovací nátěr

| Podklady | Základní nátěry | Mezinátěry | Konečný nátěr |
| --- | --- | --- | --- |
| normálně savé podklady, např. matné disperzní barevné nátěry | v případě potřeby Hloubkový základ Lacryl LF 595 | dle stavu objektu a požadavku Vysoce lesklá latexová barva ELF 996 | Vysoce lesklá latexová barva ELF 996 |
| nesavé, popř. slabě savé podklady, např. olejové a pigmentované nátěrové hmoty, lesklé barevné disperzní nátěry | Spojovací základ LF 3720 |  |  |
| intaktní, 2K nátěry, např. 2K akrylátový CreaGlas nátěr | 2K – Aqua – Epoxi základ 873 |  |  |

| Upozornění: V případě nebezpečí průniku žloutnutí u neošetřeného sádrokartonu je nutno provést dodatečný izolační nátěr dle BFS – návodu č.12. Dle stavu podkladu je možno k tomu použít např. Aqualomu ELF 202, Izolační základ 924 nebo 2K akrylátový nátěr CreaGlas 3471. Pro přesnější posouzení se účinně osvědčily zkušební nátěry přes více deskových šířek včetně spár a tmelených míst. V případě potřeby, hrubé plochy před provedením nátěru vyhladit tmelením např. Tmelící hmotou pro ruční nanášení H 1884. Vysoce lesklá latexová barva ELF 996 neobsahuje přírodní latex. Pojem „Latex barva“ není | definovaný a označuje často umělé disperzní barvy s obzvlášť odolným povrchem. Jakostní parametry umělé disperzní barvy jsou stanoveny dle DIN EN 13 300. Dbát na další údaje v technologických listech ostatních použitých výrobků. Technické poradenství: Pro další technické informace je Vám k dispozici poradenská služba firmy Brillux. Doplňkové výrobky: Základový koncentrát ELF 938 Spojovací základ LF 3720 Hloubkový základ Lacryl LF 595 Hloubkový základ 545 Základní a tónovací barva 951 | Poznámka: Tento technologický list se zakládá na intenzivní vývojové práci a dlouholetých zkušenostech. Naše technická aplikační doporučení ústní i písemná, která dáváme kupujícím, popřípadě zpracovatelům, odpovídají nejlepším vědomostem současného stavu poznatků, avšak nezakládají žádné smluvní vztahy. Zákazník si může podle svých potřeb a záměrů použití na vlastní odpovědnost výrobky sám odzkoušet. V ostatním platí naše všeobecné obchodní podmínky. Při vydání nového technologického listu podmíněného technickým pokrokem, ztrácí staré vydání svoji platnost. Verze I 1.8.2006 |
| --- | --- | --- |